№1: Какое из нижеприведенных утверждений не справедливо?

А) Идеальный амперметр накоротко подсоединенный к источнику тока показывает ток короткого замыкания.

B) Работы кулоновских и сторонних сил внутри источника тока всегда имеют разные знаки.

C) Идеальный вольтметр подсоединенный к полюсам источника тока, показывает падение напряжения на внешнем участке цепи.

D) В результате работы источника тока, его ЭДС уменьшается.

E) ЭДС - является силовой характеристикой источника тока.

№2: Выразить через основные единицы, единицу ЭДС.

А) Дж·Кл-1

B) Кг·м2·А-1·с-3

C) Кг·м2·А-1·с-2

D) Кг·м2·А·с-3

E) В

№3: На рисунке представлен график зависимости работы сторонних сил от величины ЭДС для трех источников тока. В каком из нижеприведенных соотношений находятся величины переносимых зарядов?

А) q2 > q3 > q1

B) q2 < q3 < q1

C) q2 > q1 > q3

D) q2 < q1 < q3

E) q2 = q3 = q1

№4: На рисунке представлена зависимость величины переносимого заряда от работы сторонних сил, для трех различных источников тока. В каком из нижеприведенных соотношений находятся значения ЭДС этих источников.

А) E1 > E2 > E3

B) E1 < E2 < E3

C) E1 > E3 > E2

D) E1 < E3 < E2

E) E1 = E2 = E3

№5: Сторонние силы за 5 минут совершили работу 0,72 кДж. Определить величину силы тока в цепи, если ЭДС источника равна 12 В.

А) 1,2 А

B) 2 А

C) 0,2 А

D) 12 А

E) 5 А

№6: В цепи действует источник тока с переменной ЭДС. Используя информацию приведенную на рисунке, определить работу источника тока за время, в течении которого заряд в цепи увеличился с 6 Кл до 12 Кл.

А) 18 Дж

B) 48 Дж

C) 12 Дж

D) 60 Дж

E) 36 Дж

№7: Какой из нижеприведенных графиков наиболее точно отражает зависимость силы тока в замкнутой цепи от сопротивления внешней нагрузки?

А)

B)

C)

D)

E)

№8: Какой из нижеприведенных графиков отражает зависимость падения напряжения на внешнем участке цепи, имеющим постоянное сопротивление, от ЭДС? (Внутреннее сопротивление постоянно).

А)

B)

C)

D)

E)

№9: Сопротивление внешней цепи увеличилось на 20%. Как должно измениться внутреннее сопротивление источника тока, чтобы КПД цепи осталось прежним?

А) Уменьшится на 20%.

B) Увеличится на 20%.

C) Уменьшится на 80%.

D) Увеличится на 80%.

E) Увеличится на 40%.

№10: На рисунке приведен график зависимости падения напряжения на внешнем участке цепи от ЭДС. В каком из нижеприведенных соотношений находятся КПД цепи?

А) 2 > 3 > 1

B) 2 < 3 < 1

C) 1 > 2 > 3

D) 1 < 2 < 3

E) 1 = 2 = 3

№11: Какой из нижеприведенных графиков правильно отражает зависимость КПД электрической цепи от величины внешнего резистора?

А)

B)

C)

D)

E)

№12: Амперметр, изображенный на рисунке показывает 2 А. Определить сопротивление внешнего участка цепи, если ЭДС источника тока 12 В, а падение напряжения внутри него 4 В.

А) 4 Ом

B) 8 Ом

C) 2 Ом

D) 6 Ом

E) Нельзя определить, так как не задано внутреннее сопротивление источника тока.

№13: Какое из нижеприведенных соотношений о показаниях амперметров, изображенных на рисунке, наиболее справедливо?

А) I1 = I2 = I3

B) I1 > I2 > I3

C) I1 > I2 = I3

D) I1 < I2 = I3

I) I1 = 1/2 I2 = 1/2 I3

№14: Амперметр, изображенный на рисунке показывает ток 6,5 А. Определить сопротивление одного из резисторов, если ЭДС источника тока 65 В, а его внутреннее сопротивление 1 Ом.

А) 9 Ом

B) 5 Ом

C) 4,5 Ом

D) 1,8 Ом

I) 3,6 Ом

№15: Если к полюсам источника тока подсоединить резистор R1 = 8 Ом, то возникнет ток I. Если заменить резистор на другой R2 = 17 Ом, то возникающий в этом случае ток, будет в два раза меньше, чем в первом случае. Определить внутреннее сопротивление источника тока.

А) 1 Ом

B) 26 Ом

C) 0,5 Ом

D) 0,25 Ом

E) 2,1 Ом

№16: Вольтметр и амперметр, изображенные на рисунке, соответственно показывают 8 В и 1 А. Определить падение напряжения внутри источника тока, если E = 20 В, R2 = 10,8 Ом.

А) 18,8 В

B) 10,6 В

C) 0,2 В

D) 1,2 В

E) 0,6 В

№17: Цепь, состоящая из трех параллельно включенных ламп с сопротивлением 300 Ом каждая, подключена к источнику тока с внутренним сопротивлением 0,2 Ом. определить ЭДС источника, если сила тока в каждой лампе 0,1 А, а сопротивление соединительных проводов 0,1 Ом.

А) 3,009 В

B) 300,9 В

C) 100,3 В

D) 30,09 В

E) 10,03 В

№18: Определить показание амперметра, если вольтметр показывает 14 В. (R1 = R2 = 10 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 7 Ом)

А) 2 А

B) 3 А

C) 4 А

D) 4,2 А

E) 6 А