Утверждено                                                     Утверждено

На заседании профсоюзного комитета

Протокол                                                                   Руководитель образовательного

№___ от «__» _____________200_г.                       Учреждения ________Рудыкина Л.А.

Председатель ПК образовательного                      «___» _________________ 200_г.

Учреждения ______________Ф.И.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

при работе на абразивном станке (электроточиле)

Опасности в работе:

Работа на заточных станках без индивидуальных средств защиты

может привести к следующему:

а/ травмированию глаз /ранение, ожоги, засорение/;

б/ захват одежды, волос движущимися незакрытыми деталями станка;

в/ ранению лица, тела в результате вылета осколков абразива или

инструмента из-за большого зазора между подручником и абразивом.

До начала работы:

1. Правильно надень спецодежду /халат и берет/.

2. Проверить надежность крепления ограждения опасных мест на станке:

защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также

исправность защитного экрана против абразивного круга.

3. Осмотри и убедись, нет ли трещин и отколов на абразивном круге.

4. Проверить исправность защитного заземления станка.

5. Установи подручник для заточки инструментов на 2-3мм от

абразивного круга и надежно закрепи его.

6. Надень защитные очки или опусти предохранительный экран.

7. Проверить станок на холостом ходу, отойдя несколько в сторону

от опасной зоны против абразивного круга.

Во время работы:

1. При заточке инструмента необходимо надежно удерживать его руками,

плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу несколько

выше горизонтальной его оси.

2. Не наклоняйся к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом

заточки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяй по искре.

Момент окончания заточки определяй после того, как инструмент будет

отведен от абразивного круга в безопасную зону.

3. Во избежания травм  з а п р е щ а е т с я :

а/ производить заточку на неисправном абразивном круге;

б/ работать без защитного экрана или очков;

в/ стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;

г/ производить заточку на боковой поверхности круга;

д/ определять на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов;

е/ класть предметы на корпус станка;

ж/ отходить от станка до полной остановки вала с абразивным кругом.

Инструкцию составил учитель                                      /Чушкин  А.А./